#### Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky

# SÚBOR OTÁZOK PRE ZÍSKANIE KVALIFIKÁCIE

# „PILOT PK“

# AERODYNAMIKA A MECHANIKA LETU

# 1. Ktorý z nasledujúcich tvarov má najmenší odpor:

a.)

b.)           smer prúdenia

c.)

# 2. Pri zdvojnásobení rýchlosti obtekania sa zvýši odpor:

a.) dvojnásobne

b.) štvornásobne

c.) zostane rovnaký

# 3. Čo rozumieš pod pojmom uhol nábehu:

a.) uhol medzi dráhou letu a horizontálou

b.) uhol medzi profilom a horizontálou

c.) uhol medzi tetivou profilu a smerom obtekania

# 4. Dôvod odtrhnutia prúdenia vzduchu je:

a.) príliš veľký uhol nábehu

b.) príliš veľká rýchlosť obtekania

c.) príliš malý tlak vo vnútri vrchlíka

# 5. Pri sťahovaní riadiacich šnúr sa mení:

a.) profil a vztlak

b.) odpor

c.) odpor, profil aj vztlak

# 6. Akú výhodu prináša nízko položené ťažisko pre PK:

a.) žiadnu, manévrovateľnosť sa zhoršuje

b.) stabilnejšie letové vlastnosti

c.) zlepšenie manévrovateľnosti

# 7. Na zabezpečenie vzniku vztlaku je potrebné aby bol statický tlak vzduchu na vrchnej strane padáka:

- nižší než na spodnej strane

- vyšší než na na spodnej strane

- rovnaký ako na spodnej strane

# 8. Pomenujte body 1 – 4 na rýchlostnej poláre klzáka:

# 9. PK zatáča predovšetkým z dôvodu:

- zmeny veľkosti plochy PK

- zmeny v rozložení odporu na vrchlíku

- zmeny v rozložení vztlaku a odporu na vrchlíku

# 10. Nakreslite schematicky uhol nábehu profilu:

# 11. Pri zmenšení uhla nábehu vplyvom vonkajších podmienok má vrchlík tendenciu:

- odkloniť sa dozadu

- nakloniť sa na stranu

- predbehnúť pilota

# 12. Ktoré veličiny majú zásadný vplyv na veľkosť vztlakovej sily:

- uhol nastavenia, teplota vzduchu, rýchlosť vetra

- uhol nábehu, rýchlosť obtekania profilu, hrúbka profilu

- uhol nábehu, smer vetra, hustota vzduchu

# 13. Vplyvom veľkej nadmorskej výšky bude dopredná rýchlosť PK:

- vyššia

- nezmenená

- nižšia

# 14. Pri ráznom stiahnutí riadiacich šnúr (na 100%) dochádza u PK:

- k pozvoľnej strate doprednej rýchlosti

- k pozvoľnému nárastu doprednej rýchlosti so zvýšeným opadaním

- k rýchlej strate doprednej rýchlosti a prechodu do pádového režimu (full stall)

# 15. Odpor, ktorý vzniká na padáku vyrovnávaním rozdielu statických tlakov na vrchnej a spodnej

starne sa nazýva:

- interferenčný odpor

- tvarový odpor

- indukovaný odpor

# 16. Ako ovplyvňuje štart vietor od chrbta:

- pilot musí rýchlejšie bežať

- pilot musí vrchlík silnejšie potiahnuť

- pri vetre od chrbta sa nesmie štartovať

# 17. Na aké nebezpečenstvá musí byť pilot pripravený pri štarte v lesnom výseku:

- v lesnom výseku sa neštartuje

- turbulencie a zmeny smeru vetra pri vylietavaní z výseku

- žiadne zvláštne nebezpečenstvo

# 18. Aký sklon musí mať štartovacia plocha:

- minimálne 25%

- ľubovoľný

- musí byť zjavne strmšia ako je kĺzavosť padáka a nesmú sa v rozmedzí kĺzavosti nachádzať žiadne prekážky

# 19. Akú vzdialenosť môže uletieť PK s kĺzavosťou 5 v pokojnom vzduchu pri prevýšení 500 m:

- 2,5 km

- 5 km

- 25 km

# 20. Čo môžeš očakávať pri pristátí v závetrí nejakej prekážky:

- silnú turbulenciu

- silný vietor umocnený dýzou

- pokojné pristávacie podmienky

# 21. Dôvodom odtrhnutia prúdnic vzduchu je:

- príliš veľký uhol nábehu na PK

- príliš veľká rýchlosť obtekania

- príliš malý tlak vo vnútri vrchlíku

# 22. Protivietor:

- v zásade skracuje dolet padáka

- v zásade predlžuje dolet padáka

- nehrá vzhľadom k doletu žiadnu úlohu

# 23. Zásadný vplyv na veľkosť vztlakovej sily má:

- smer vetra

- rýchlosť obtekania profilu a tvar profilu

- teplota vzduchu

# 24. Aerodynamický odpor je:

- rozdiel rýchlosti padáka a rýchlosti protivetra

- výsledný súčet odporu vrchlíka, šnúr a pilota

- rozdiel vztlaku a doprednej rýchlosti

# 25. Miesto štartu je najvhodnejšie:

- z roviny do kolmej steny

- postupne sa zvažujúci terén

- z najvyššieho bodu hrebeňa

# 26. Ak prebrzdíme padák (fullstall) vysoko nad zemou, potom musíme:

- otočiť padák proti vetru

- pomaly vypustiť brzdy

- držať brzdy čo najdlhšie dole, pokiaľ padák opäť nezíska rýchlosť

# 27. Maximálna rýchlosť vetra pri ktorej môžeme štartovať:

- je 5 m/s

- nie je stanovená

- by nemala prekročiť 2/3 udanej maximálnej rýchlosti padáka

# 28. Vztlak na krídle vzniká v dôsledku

- zvýšenia statického tlaku nad krídlom – „pretlakom“ a zníženia statického tlaku pod krídlom – „podtlakom“, spôsobeným obtekaním vzduchu okolo profilu krídla

- zníženia statického tlaku nad krídlom – „podtlakom“ a zvýšením statického tlaku pod krídlom – „pretlakom“, spôsobeným obtekaním vzduchu okolo profilu krídla

- zníženého statického tlaku nad krídlom - podtlakom v dôsledku znižovania statického tlaku atmosféry s výškou

# 29. Pri obtekaní profilu je rozloženie tlakov pod a nad nesymetrickým profilom nasledujúce:

30. Uhol nábehu ( je uhol medzi vektorom nabiehajúceho nerozrušeného prúdu vzduchu a

a) tetivou profilu

b) strednou krivkou profilu

c) výslednou aerodynamickou silou

# 31. Uhol nábehu je znázornený na obrázku

a)                       b)                      c)

Tetiva                              Stredná krivka

# 32. Tetiva profilu je spojnica

a) stredov kružníc vpísaných do profilu

b) aerodynamického stredu profilu a odtokovej hrany

c) nábežnej a odtokovej hrany

# 33. Štíhlosť krídla, ktorá je u obdĺžnikového krídla definovaná ako pomer rozpätia L ku hĺbke krídla b, sa dá pre ľubovoľný profil vyjadriť vzťahom

a)  l =  L2/S

b)  l =  L2/b

c)  l = b/S	                            kde S je plocha krídla

# 34. Vyrovnávanie tlakových rozdielov, pretlaku pod a podtlaku nad krídlom, pri kladnom uhle nábehu je správne znázornené na obrázku

a)                                           b)                                      c)

# 35. Čím je väčšia štíhlosť krídla l, tým je

a) väčší indukovaný odpor

b) väčší vztlak

c) menší indukovaný odpor

# 36. Ohnutie konca krídla smerom nahor alebo dole (winglet) má za účinok

a) zväčšenie vztlaku

b) zmenšenie indukovaného odporu

c) zväčšenie odporu

# STAVBA A KONŠTRUKCIA

# 1. Podľa akých kritérií si vyberáš svoj padákový klzák:

- podľa výkonu

- jeho letové vlastnosti musia zodpovedať mojim schopnostiam a kvalifikácii

- medzi rôznymi typmi padákov nie je žiaden podstatný rozdiel, len cena je rozhodujúca

# 2. Hmotnosť pilota s výstrojom je 100 kg, plocha PK je 25 m2. Plošné zaťaženie bude:

- 5,5, kg/m2

- 4 kg/m2

- 3 kg/m2

# 3. Kto prevádza opravy na padákovom klzáku:

- len výrobca

- každý si to môže opraviť sám

- PK sa už nedá opraviť

# 4. Čím stráca materiál PK najviac na svojej pevnosti:

- len vlhkosťou

- UV- žiarením

- pokiaľ na materiály nevidno žiadne poškodené miesta, nemení sa nič na jeho pevnosti

# 5. Tvoj PK spadol do morskej vody, ako sa oň postaráš:

- nijako, príliš starostlivosti škodí tkanine

- nechám ho vysušiť na slnku

- preplácham ho v normálnej vode a nechám ho vyschnúť v tieni

# 6. Ako opravíš poškodený ochranný oplet šnúry:

- najlepšie pomocou lepidla Herkules

- neopravovať, lebo nie je možné rozpoznať do akej miery je oslabené jadro šnúry, preto šnúru treba vymeniť

- pokiaľ nie je poškodené jadro je možné lietať ďalej

# 7. Tvoj PK lieta príliš pomaly a neustále sa dostáva do sakflugu. Čo podnikneš:

- predĺžim predné popruhy

- predĺžim zadné popruhy

- PK musí ísť späť ku výrobcovi alebo predajcovi

# 8. Ak si predĺžime predné popruhy, padák poletí:

- rýchlejšie

- pomalšie

- rovnako rýchlo ako predtým

# 9. Aké je optimálne rozpätie plošného zaťaženia padáka

váha pilota

Plošné zaťaženie = ––––––––––––––––-

plocha padáka

a.) 1-2 kg/m2	b.) 2-4 kg/m2		c.) 4-6 kg/m2

# 10. Ak si požičiame sedačku, ktorá má závesy o 20 cm vyššie ako naša vlastná, bod v ktorom môžeme prebrzdiť padák sa:

- posunie o 20 cm vyššie

- posunie o 20 cm nižšie

- nijako nezmení

# 11. Pri použití diagonálnej konštrukcie PK – vnútorným rozvedením síl z nosných rebier do nenosných komorových rebier sa docieli ešte podstatne:

- väčší počet šnúr vyviazania pričom sa zachováva maximálne možnej miere presnosť profilu nosnej plochy PK.

- menší počet šnúr vyviazania pričom sa zachováva hmotnosť nosnej plochy PK

- menší počet šnúr vyviazania pričom sa zachováva v maximálne možnej miere presnosť profilu nosnej plochy PK

# 12. Polohu popruhov a šnúr vyviazania určujeme od nábežnej hrany k odtokovej hrane nosnej plochy PK  a označujeme ich:

- podľa prvých písiem gréckej abecedy  “,(“, “(“, “ (“ a  “(“ riadiace šnúry – brzdy.

- podľa prvých písiem abecedy  “A“, “B“, “C“, “D“ a riadiace šnúry – brzdy.

- podľa rímskych čísel “I“, “II“, “III“, “IV“ a riadiace šnúry – brzdy.

# 13. Ochranný oplet šnúry má za úlohu:

- chrániť jadro nosnej šnúry proti poškodeniu, navlhnutiu a ultrafialovému žiareniu

- chrániť jadro nosnej šnúry proti poškriabaniu a ultrafialovému žiareniu

- chrániť jadro nosnej šnúry proti poškodeniu a ultrafialovému žiareniu

# 14. Speed systém:

- je kladkový  mechanizmus umiestnený na prvých popruhoch voľných koncov, ovládanie systému je za pomoci špeciálnej hrazdy vytláčanej  nohami pilota , používa sa na krátkodobé zväčšenie uhlu nábehu nosnej plochy za účelom zníženia letovej rýchlosti

- je kladkový  mechanizmus umiestnený na prvých popruhoch voľných koncov, ovládanie systému je za pomoci špeciálnej hrazdy vytláčanej  nohami pilota , používa sa na krátkodobé zmenšenie uhlu nábehu nosnej plochy za účelom zvýšenia letovej rýchlosti

- je kladkový  mechanizmus umiestnený na prvých popruhoch voľných koncov, ovládanie systému je za pomoci špeciálnej hrazdy vytláčanej  nohami pilota , používa sa na krátkodobé zmenšenie uhlu nábehu nosnej plochy za účelom zníženia letovej rýchlosti

# 15. Trimovacie zariadenie:

- je umiestnené na poslednom popruhu voľných koncov a slúži na celkové nastavenie uhlu nábehu nosnej plochy PK podľa rozhodnutia pilota – nastavovanie sa deje manuálne na základe uváženie pilota – týmto nastavením sa nemení zakrivenie profilu PK, ktoré spôsobuje pilot sťahovaním riadiacich šnúr – takto si profil nosnej  plochy zachováva najlepšie hodnoty vztlaku a odporu pri zvolenom uhle nábehu

- je umiestnené na prvom popruhu voľných koncov a slúži na celkové nastavenie uhlu nábehu nosnej plochy PK podľa rozhodnutia pilota – nastavovanie sa deje manuálne na základe uváženie pilota – týmto nastavením sa nemení zakrivenie profilu PK, ktoré spôsobuje pilot sťahovaním riadiacich šnúr – takto si profil nosnej  plochy zachováva najlepšie hodnoty vztlaku a odporu pri zvolenom uhle nábehu

- je umiestnené na poslednom popruhu voľných koncov a slúži na celkové nastavenie uhlu nábehu nosnej plochy PK podľa rozhodnutia pilota – nastavovanie sa deje manuálne na základe uváženie pilota – týmto nastavením sa mení zakrivenie profilu PK, ktoré spôsobuje pilot sťahovaním riadiacich šnúr – takto si profil nosnej  plochy zachováva najlepšie hodnoty vztlaku a odporu pri zvolenom uhle nábehu

# 16. Základné časti voľných koncov padákového klzáku sú

a)   1 – spojky pre uchytenie šnúr

2 – speed systém PK

3 – trimovací systém PK

4 – kladka brzdy PK

5 – rúčka brzdy PK

6 – oko popruhu pre hlavnú karabínu

postroja pilota

b)   1 – karabíny pre uchytenie šnúr

2 – trimovací systém PK

3 – speed systém PK

4 – rúčka brzdy PK

5 – kladka brzdy PK

6 – oko popruhu pre hlavnú karabínu

postroja pilota

c)   1 – karabíny pre uchytenie šnúr

2 – trimovací systém PK

3 – speed systém PK

4 – kladka brzdy PK

5 – rúčka brzdy PK

6 – oko popruhu pre hlavnú karabínu

postroja pilota

# 17. Môže výstroj pilota zvýšiť jeho bezpečnosť:

- nie, dôležitá je iba voľba padáka

- áno, prilba, dobré topánky a rukavice zvyšujú bezpečnosť pri štarte a pristávaní

- áno, doplňujúce prístroje dávajú pocit väčšieho bezpečia

# 18. PK je prípustné naplno zabrzdiť:

- hocikedy, podľa vlastného uváženia

- pri lete po vetre

- len pri pristávaní cca 1 – 2 m nad zemou

# 19.  Pri asymetrickom zaklapnutí nábežnej hrany je potrebné:

- pomaly sťahovať riadiace šnúry symetricky, smerom dole až na 100%

- pribrzdiť nezaklapnutú stranu, razantne zapumpovať riadiacou šnúrou na zaklopenej strane, pokiaľ sa neotvorí pri prvom náprotivnom pribrzdení

- razantne zabrzdiť PK až do tzv. fullstalu

# 20. Aký vplyv má silný protivietor na pristátie:

- uhol klesania bude strmší, hrozí nebezpečenstvo, že pilot nedoletí

- uhol klesania bude miernejší, hrozí nebezpečenstvo, že pilot pristávaciu plochu preletí

- nemá výrazný vplyv na pristávací manéver

# 21. Pri pristátí na ploche s veterným rukávom pristávame:

- v smere kolmom na vlajúci rukáv

- v smere od tyče ku koncu rukáva

- v smere od konca rukáva k tyči

# METEOROLOGIA

# 1. Považuješ informáciu meteorologickej stanice o rôznej sile vetra v rozličných hladinách za dôležitú:

- nie, na štarte je vždy veterný rukáv

- len vtedy, ak plánujem prelet

- áno, lebo na štarte sa prejavuje iba lokálne prúdenie vetra

# 2. V porovnaní s tlakom vzduchu na úrovni mora je tlak vzduchu:

- v 1.100 m polovičný

- v 5.500 m polovičný

- v 5.500 m ¼

# 3. Výškovú nemoc spôsobuje:

- nadbytok dusíka vo veľkých výškach

- nízky tlak vzduchu vo veľkých výškach, ktorý spôsobuje zhoršené okysličovanie krvi

- veľký chlad vo výškach

# 4. Čo je to izobara:

- čiara, ktorá spája oblasti s vysokým a nízkym tlakom na meteorologickej mape

- čiara, ktorá spája miesta s rovnakou teplotou na meteorologickej mape

- čiara, ktorá spája miesta s rovnakým tlakom na meteorologickej mape

# 5. Vietor vzniká pretože:

- vzduch prúdi z teplých oblastí do studených oblastí

- vzduch prúdi z oblastí s vyšším tlakom vzduchu do oblasti s nižším tlakom vzduchu

- studené fronty dobiehajú teplé fronty

# 6. Čo znamená údaj o vetre 270/5 v meteorologických správach:

- západný vietor o sile 5 m/s

- západný vietor o sile 5 km/s

- východný vietor o sile 5 km/h

# 7. Môže tvar kopca (lokálne) ovplyvniť rýchlosť vetra:

- áno, môže ho zoslabiť

- nie, rýchlosť vetra pri zemi závisí len od rozdielu tlaku vzduchu

- áno a veľmi

# 8. Stúpa teplý vzduch oproti studenému vzduchu:

- nie, vertikálny pohyb vzduchu nemá s teplotou nič spoločné

- áno, teplý vzduch je špecificky (vzaté na jeho objem) ľahší

- nie, studený vzduch je špecificky ľahší

# 9. Čo je to rosný bod:

- určitá teplota, na ktorú sa musí ochladiť vzduch, aby sa vytvorila nasýtená vodná para

- spodná hranica mraku

- určitá teplota za skorého rána, pri ktorej sa na lúke tvorí rosa

# 10. Čo sa stane so stúpajúcou vzduchovou bublinou:

- rozťahuje sa a otepľuje

- sťahuje sa a otepľuje

- rozťahuje sa a ochladzuje

# 11. Kopovité oblaky sa vytvárajú:

- hlavne v rovnomerne stúpajúcom stabilnom vzduchu

- pri dostatočnej instabilite a vlhkosti vzduchu

- ako predzvesť prichádzajúcej teplej fronty

# 12. Pri teplom fronte:

- sa nasúva teplý vzduch pod studený

- sa kĺže studený vzduch po teplom vzduchu

- sa kĺže teplý vzduch po studenom vzduchu

# 13. Čo sú to cirrusy:

- vysoké zvrstvené oblaky

- vysoko položené ľadové oblaky, tvorené kryštálikmi ľadu

- predzvesť studenej fronty

# 14. Aké sú sprievodné javy pri prechode studenej fronty:

- mierny vietor a dlhotrvajúci dážď

- búrky, silný nárazový vietor, prehánky

- silný dážď, zlá viditeľnosť, slabý vietor

# 15. Pod ktorým z nasledujúcich mrakov sa dajú očakávať najväčšie turbulencie:

- nimbostratus

- cumulonimbus

- stratocumulus

# 16. Altocumulus lenticuláris je.

- hmlovitý oblak na náveternej strane pohoria pri féne

- je šošovkovitý oblak, ktorý vzniká pri féne na záveternej strane pohoria

- je šošovkovitý oblak, ktorý vzniká pri féne na náveternej strane pohoria

# 17. Medzi poveternostné vplyvy, ktoré znemožňujú let, patria:

- vysoká teplota vzduchu, zvýšená vlhkosť a tlak vzduchu

- relatívne malá vlhkosť vzduchu, slabý premenlivý vietor, vysoká oblačnosť typu Ci a Ac

- silný nárazový vietor, prechod studeného frontu, hmla

# 18. Intenzita a rozsah rotorového prúdenia na záveternej strane kopca závisí od:

- vlhkosti vzduchu

- teploty a hustoty vzduchu

- sklonu svahu a rýchlosti vetra

# 19. Vznik stúpavých termických prúdov je spôsobený:

- zmenou tlaku vzduchu v rôznych oblastiach krajiny

- prehriatím určitého miesta na zemskom povrchu a následným vzostupným pohybom prehriateho vzduchu po jeho mechanickom odpútaní

- nerovnomerným zahrievaním vzduchu nad veľkými oblasťami

# 20. Vypíšte miesta, ktoré sa u nás v lete dobre prehrievajú a možno nad nimi očakávať vznik

stúpavých prúdov:

les, suché zorané pole, mokré zorané pole, vodná plocha, asfaltová plocha, snehové pole, južné

svahy, kosodrevina, severný svah

# 21. Vznik termických prúdov je spôsobený:

- nerovnomerným ohrievaním zemského povrchu

- vplyvom turbulentného prúdenia za prekážkami

- odparovaním z vodných plôch

# 22. Aké charakteristické nebezpečenstvo predstavuje cumulonimbus:

- v podstate žiadne, ak máme padák s dobrými parametrami

- je tu úplne nedostatočná viditeľnosť

- vytiahnutie padáka do veľkých výšok, mráz, prudké vzdušné prúdy

# 23. Vplyv na vznik svahového vzostupného prúdenia má:

- rýchlosť vetra, tvar a sklon svahu

- teplota a vlhkosť vzduchu

- nadmorská výška

# 24. Troposféra

- je časť atmosféry siahajúca do výšky asi 50 km a ktorá sa delí na izosféru, kde je teplota stála a izopauzu s miernym vzostupom teploty

- tvorí blokujúcu medzivrstvu, charakteristickú vlnovými procesmi s teplotným gradientom 0,2°C/100m

- je najnižšia časť atmosféry, ktorá je charakteristická  poklesom teploty s výškou a výraznými vertikálnymi pohybmi vzduchu siahajúca do výšky 10 – 12 km.

25. Procesy,  ktoré vedú k poveternostným javom ako sú oblaky, zrážky hmly, búrky, vietor prebiehajú v

- stratosfére

- troposfére

- stratopauze

# 26. Turbulencia je

- odovzdávanie tepla  medzi  jednotlivými  molekulami vzduchu

- neusporiadaný,   nepravidelný,  vírivý  pohyb  veľkého množstva malých objemov vzduchu

- termicky     (teplotné)     podmienený     viac     menej usporiadaný vertikálny  pohyb jednotlivých  objemov vzduchu

# 27. Vlhká adiabata je

- krivka     zobrazujúca     zmenu     teploty     vzduchu  nenasýteného vodnými parami s výškou, ktorej teplotný gradient je 1° C/100m

- krivka     zobrazujúca     zmenu     teploty     vzduchu nenasýteného vodnými parami s výškou, ktorej teplotný gradient je 0,6° C/100m

- krivka zobrazujúca zmenu teploty vzduchu nasýteného vodnými parami s výškou, ktorej teplotný gradient je 0,6° C/100m

# 28. Suchá adiabata je

- krivka zobrazujúca zmenu teploty vzduchu nasýteného vodnými parami s výškou, ktorej teplotný gradient je 1° C/100m

- krivka zobrazujúca zmenu teploty suchého vzduchu nenasýteného vodnými parami s výškou, ktorej teplotný gradient je 1° C/100m

- krivka zobrazujúca zmenu teploty vzduchu nasýteného vodnými parami s výškou, ktorej teplotný gradient je 0,6° C/100m

# 29. Inverzia je typ zvrstvenia

- kde teplota sa s výškou nemení, teplotný gradient je 0° C/100m

- kde teplota s výškou klesá

- kde teplota s výškou vzrastá

# 30. Pri   ochladzovaní vzduchu  na  teplotu rosného bodu dochádza pri teplote nad bodom mrazu ku

- desublimácii vodných pár

- kondenzácii vodných pár

- dekondenzácii vodných pár

# 31. K vysoko položeným oblakom patria:

- Altocumulus (Ac) a Altostratus (AS)

- Cirrus (Ci), Cirrocumulus (Cc), Cirrostratus (Cs)

c)	Cumulus (Cu), Culonimbus (Cb), stratocumulus (Sc),
Stratus (St), Nimbostratus (Ns)

# 32. K nízko položeným oblakom patria:

- Altocumulus (Ac) a Altostratus (AS)

- Cirrus (Ci), Cirrocumulus (Cc), Cirrostratus (Cs)

- Cumulus (Cu), Culonimbus (Cb), Stratocumulus (Sc),
Stratus (St), Nimbostratus (Ns)

# 33. K stredne položeným oblakom patria:

- Cumulus (Cu), Culonimbus (Cb), stratocumulus (Sc),
Stratus (St), nimbostratus (Ns)

- Altocumulus (Ac) a Altostratus (AS)

- Cirrus (Ci), Cirrocumulus (Cc), Cirrostratus (Cs)

# 34. Na obrázku je písmenom 1 označený

- Nimbostratus (Ns)

- Cirrostratus (Cs)

- Culonimbus (Cb)

# 35. Na poveternostných mapách sa zakresľuje smer a rýchlosť vetra:

- v stupňoch odkiaľ vietor fúka , rýchlosť sa vyjadrí čiarami    v    strede    krúžku    pričom   jedna   čiarka predstavuje rýchlosť 5m/s

- smerovkou od stredu krúžku kam vietor fúka, rýchlosť sa vyjadrí čiarovými vlajočkami na konci smerovky pričom jedna čiarka predstavuje rýchlosť 2,5m/s

- smerovkou zo smeru vetra do stredu krúžku, rýchlosť sa vyjadrí čiarovými vlajočkami na konci smerovky pričom jedna čiarka predstavuje rýchlosť 5m/s

# 36. Čo sú izobary? Čiary:

- ktoré  dostaneme   pospájaním   miest   na   zemskom povrchu s rovnakým tlakom

- rovnakej výšky určitej izobarickej hladiny

- ktoré   dostaneme   pospájaním   miest   s rovnakou teplotou

# 37. Obrázok zobrazuje prúdenie vzduchu v medznej vrstve pri uvažovaní sily trenia na severnej pologuli:

a) v tlakovej výši

b) vo vzdušnom víre

c) v tlakovej níži

38. Rozhranie medzi vzduchovými hmotami, z ktorých je teplejšia aktívnejšia, nasúva sa a pomaly odsúva studenú hmotu sa nazýva:

- studený front

- oklúzia typu teplej fronty

- teplý front

# 39. Studené fronty sa tvoria ak:

- sa stretávajú tri vzduchové hmoty rôznych teplôt

- studená vzduchová hmota pohybujúca sa rýchlejšie ako teplá sa vďaka svojej väčšej hustote vkliňuje pod teplý vzduch a vytláča ho dohora.

- teplejšia vzduchová hmota je aktívnejšia, nasúva sa a pomaly odsúva studenú hmotu

# 40. Javy ovplyvňujúce leteckú činnosť súvisiace s aktívnym studeným frontom sú

- nízka oblačnosť, zhoršenie dohľadnosti

- občasné prehánky, silný vietor

- nebezpečenstvo turbulencie, námrazy a elektrických výbojov, silný vietor výrazne meniaci svoj smer

# 41. Ktoré charakteristické poveternostné javy sa viažu  na studený front?

- rozsiahla oblasť Ns s trvalými zrážkami a ustálený vietor

- mohutná oblačnosť s výskytom Cb,  prípadne aj  s búrkami a výrazná zmena vetra

- stredná oblačnosť, vrátane Ac - lent, občas aj mrholenie

# 42. Otepľovanie vzduchu v troposfére prebieha hlavne kvôli:

- absorbcii dlhovlnového slnečného žiarenia

- kvôli kontaktu so slnkom zohriatym zemským povrchom (odovzdávanie tepla)

- absorbciou krátkovlnového slnečného UV - žiarenia

# 43. V tlakovej níži na severnej pologuli prúdi vzduch:

- proti smeru hodinových ručičiek

- v smere hodinových ručičiek

- neprúdi

# PREDPISY

# 1. Kde je možné štartovať s PK:

- všade, paraglidisti nie sú viazaní oficiálnymi  štartoviskami

- len na prevádzkových plochách schválených LAA SR

- kdekoľvek, ak sme ochotní zaplatiť  vzniknuté škody

# 2. Smie sa vletieť do mraku:

- nie

- áno, ale iba kde sú oblaky malé

- áno, ale iba s vysielačkou a záchranným padákom

# 3. Letíš na svojom padáku a oproti tebe letí rogalo. Ako sa vyhnete:

- obaja sa vyhneme doprava

- rogalo je rýchlejšie, a preto sa musí vyhnúť doprava

- opatrnejší sa vyhne

# 4. Letíš na svojom padáku a oproti tebe letí balón. Ako sa vyhnete:

- obaja sa vyhneme doprava

- padák je povinný vyhnúť sa balónu

- opatrnejší sa vyhne

# 5. Je pilot, ktorý mal prednosť, oslobodený od zodpovednosti za zrážku, ak mohol urobiť niečo preto, aby jej zabránil:

- samozrejme, prednosť je prednosť

- len vtedy, ak nezmení svoj smer a rýchlosť

- nie

# 6. Aká je minimálna výška pri prelietavaní nad husto zastavanou oblasťou a zhromaždením ľudí:

- táto výška závisí od počasia

- 50 m

- 150 m

# 7. Pilot je povinný mať pri sebe základné dokument potrebné k lietaniu:

- pri každom lete

- len na prelete

- len pri lietaní v zahraničí

# 8. Ak v stúpavom prúde nižšie letiaci PK stúpa rýchlejšie ako PK letiaci nad ním:

- vyššie letiaci PK uvoľní priestor nižšie letiacemu rýchlejšie stúpajúcemu klzáku

- nižšie letiaci klzák musí opustiť stúpavý prúd

- oba PK musia opustiť stúpavý prúd

# 9. Je možné lietať v priestore CTR:

- áno, pokiaľ máme vysielačku a sme v spojení s vežou

- nie

- áno, pokiaľ sme sa prd lietaním ohlásili príslušnému RLP

# 10. Je možné podletieť priestor TMA:

- nie, začína totiž od zeme

- áno, začína až vo výške 1.000 m nad zemou

- áno, začína vo výške 300 m nad zemou

# 11. Piloti letiaci vo voľnom priestranstve proti sebe sa vyhnú:

- doľava

- doprava

- ľubovoľne

# 12. Ak letia dva padáky v rôznych výškových hladinách, prednosť má:

- horný pilot

- spodný pilot

- pilot rýchlejšieho padáka

# 13. Pri krížení dráhy dvoch padákov má prednosť:

- pilot rýchlejšieho padáka

- pilot letiaci zľava

- pilot letiaci sprava

# 14. Smer krúženia v termike sa prevádza:

- ľubovoľným smerom

- v smere hodinových ručičiek

- podľa prvého pilota krúžiaceho v stúpavom prúde

# 15. Ak letia dvaja piloti pozdĺž svahu oproti sebe, musí uhnúť ten pilot, ktorý má:

- po ľavej ruke voľno

- po pravej ruke voľno

- väčšiu rýchlosť

# 16. Štartovať môžeme:

- len cez deň za dobrej viditeľnosti

- aj v noci, pokiaľ je osvetlená štartovacia a pristávacia plocha

- pokiaľ viditeľnosť neklesne pod 2 km

# 17. Ktoré základné dokumenty musí mať pri sebe pilot PK keď ide lietať:

# 18. Minimálny odstup padákov od seba vo vzduchu je:

- 30 m za sebou, 50 m nad a vedľa seba

- 50 m za sebou, 30 m nad a vedľa seba

- 50m všetkými smermi

# 19. Predletová prehliadka sa robí:

- pred každým štartom

- raz za mesiac

- po každých 10 letoch

# 20. Povinná výbava pilota:

# 21. Dôvodom k okamžitému prerušeniu štartu je:

- nenaplnenie niektorej z krajných komôr vrchlíka

- sila vetra 5 m/s

- šnúra prehodená cez vrchlík

# 22. Päťbodová kontrola pred štartom:

# 23. Pred vykonaním zatáčky je potrebné:

- dobre skontrolovať vrchlík

- skontrolovať predovšetkým terén pod sebou

- skontrolovať voľnosť priestoru, do ktorého sa chystám zatočiť

# 24. Prevádzková plocha LŠZ

- je prevádzková plocha určená pre lety

- je vyčlenená plocha určená pre cvičné lety LŠZ

- je prevádzková plocha určená pre lety LŠZ

# 25. Poriadok prevádzkovej plochy

- je doklad, ktorý stanovuje základné údaje prevádzkovej plochy, jej vybavenie a pravidlá pre letovú prevádzku

- je dokument, ktorý stanovuje základné charakteristické údaje prevádzkovej plochy pre LŠZ, ich vybavenie a pravidlá pre premávku

- je dokument, ktorý oprávňuje na základné využívanie prevádzkovej plochy pre LŠZ a ich vybavenie prístrojmi  pre riadenie letovej prevádzky

# 26. TMA

- taký malý amatér

- koncová riadená oblasť

- koncovka riadenia akcelerátora

# 27. CTR

- riadenie letiska

- povolenie

- riadený okrsok letiska

# 28. VFR

- pravidlá letu pre let za horizont zeme

- veľmi fľakatý radiátor

- pravidlá letu pre let za viditeľnosti zeme

# 29. IFR

- pravidlá letu pre let podľa rádiomajákov

- pravidlá letu pre let podľa informácií

- pravidlá letu pre let podľa prístrojov

# 30. ZK

- zavesený klzák

- závesný klzák

- základný kameň

# 31. PK

- padákový klzák

- parný kotol

- planý koreň

# 32. MZK

- motorizovaný zastaralý klzák

- motorovo zabezpečený klzák

- motorový závesný klzák

# 33. MPK

- motorový padákový klzák

- motorový parný kotol

- malý padákový klzák

# 34. Lietať na LŠZ nad územím Slovenskej republiky je povolené

- pri letoch vo výškach väčších ako 150 m nad morom len s použitím záložného padáku, výškomeru a kompasu

- pri letoch vo výškach väčších ako 150 m nad zemou len s použitím vystreľovacieho záložného padáku a dvojitého výškomeru

- pri letoch vo výškach väčších ako 150 m nad zemou len s použitím záložného padáku a výškomeru

# 35. Ktorý výrok je správny:   V priebehu letu na LŠZ je zakázané

- lietať ponad diaľnice , cesty pre motorové vozidlá, cesty I. až III. triedy a železničné trate, v menších výškach ako 50 m nad ich úrovňou

- lietať ponad diaľnice , cesty pre motorové vozidlá, cesty I. až III. triedy a železničné trate, v menších výškach ako 100 m nad ich úrovňou

- lietať ponad diaľnice , cesty pre motorové vozidlá, cesty I. až III. triedy a železničné trate, v menších výškach ako 150 m nad ich úrovňou

# 36. Pilot LŠZ je povinný najmä

- zhodnotiť a vziať do úvahy poveternostnú situáciu pred letom a počas letu, včas zisťovať nebezpečné poveternostné javy, pri vzniknutej zložitej situácii za letu sa správne a včas rozhodovať

- zhodnotiť a vziať do úvahy poveternostnú situáciu pred letom a včas zisťovať bezpečné poveternostné podmienky, pri vzniknutej zložitej situácii za letu sa pokúsiť včas bezpečne pristáť

- zhodnotiť a vziať na palubu iba posádku ktorá vie zhodnotiť poveternostnú situáciu pred letom a počas letu, včas zisťovať nebezpečné poveternostné podmienky, pri vzniknutej zložitej pilotáži sa za letu správne rozhodnúť bezpečne pristáť

# 37. Pilot LŠZ je povinný najmä

- mať u seba platný preukaz letovej spôsobilosti LŠZ a platný preukaz pilota na zodpovedajúci druh LŠZ. Tieto doklady je povinný na vyžiadanie predložiť kontrolnému orgánu LAA SR, LÚ SR a orgánom polície. Pokiaľ tieto orgány zistia, že pilot LŠZ nedodržuje stanovené podmienky, sú oprávnené odobrať mu pilotný preukaz, preukaz letovej spôsobilosti LŠZ a odovzdať ho orgánu, ktorý ho vystavil

- mať u seba platnú identifikačnú kartu občana a platný preukaz pilota na zodpovedajúci druh LŠZ. Tieto doklady je povinný mať vždy pri sebe na vyžiadanie predložiť kontrolnému orgánu LAA SR, LÚ SR alebo iným kontrolným orgánom. Pokiaľ tieto orgány zistia, že pilot LŠZ je pod vplyvom  alkoholu a nedodržuje stanovené podmienky, sú oprávnené odobrať mu pilotný preukaz, preukaz letovej spôsobilosti LŠZ a odovzdať ho orgánom v trestnom konaní

- mať u seba platný preukaz LŠZ a platný preukaz pilota, zdravotné osvedčenie II triedy. Tieto doklady je povinný na vyžiadanie predložiť kontrolnému orgánu LAA SR, LÚ SR a orgánu polície. Pokiaľ tieto orgány zistia, že pilot LŠZ nedodržuje stanovené podmienky, sú oprávnené odobrať mu pilotný preukaz, preukaz letovej spôsobilosti LŠZ a odovzdať ho orgánu, ktorý ho vydal

# 38. LŠZ pri pristávaní má prednosť pred ostatnými činnosťami v tej dobe na zemi

- Ak sa približujú dve, alebo trij LŠZ k jednej pristávacej ploche, aby na nej pristáli, musí pilot najvyššie letiaceho LŠZ dať prednosť LŠZ letiacemu nanižšie

- Ak sa približujú dve, alebo viacej LŠZ k jednej pristávacej ploche, aby na nej pristáli, musí pilot vyššie letiaceho LŠZ dať prednosť LŠZ letiacemu nižšie

- Ak sa približujú dve, alebo viacej LŠZ k jednej pristávacej ploche, aby na nej pristáli, musí pilot pomalšieho letiaceho LŠZ dať prednosť LŠZ letiacemu vyššie a rýchlejšie

# 39. Prelety môžu byť prevádzané

- za podmienok stanovených všeobecnými prepismi o preletoch a iba za podmienok VFR

- za podmienok stanovených všeobecnými prepismi o riadení a využívaní letového priestoru SR za podmienok IFR

- za podmienok stanovených všeobecnými prepismi o riadení a využívaní letového priestoru SR za podmienok VFR

# 40. Pilot LŠZ, proti ktorému  zakročuje inšpekčné či vojenské lietadlo, je povinný

- okamžite pristáť

- okamžite pristáť na vhodnej ploche

- okamžite pristáť a predložiť doklady

# 41. Akú nadmorskú výšku má horná hranica vzdušného priestoru triedy G?

- počas sobôt a dní pracovného pokoja, s výnimkou TMA a letových ciest do výšky 2600 m, cez pracovné dni do 2450 m

- počas celého týždňa, s výnimkou TMA a letových ciest do výšky 2450 m. V teréne prevyšujúcom 6500 fl ( 2000 m ) MSA sa vzdušný priestor triedy G zvyšuje až do FL 105. Kde je prevodová výška nižšia ako 3050 m ( 10 000 ft ) AMSL, použije sa namiesto nej letová hladina FL 100

- počas sobôt a dní pracovného pokoja, s výnimkou CTR a letových ciest sa horná hranica vzdušného priestoru triedy G zvyšuje do úrovne vzdušného priestoru C. V teréne prevyšujúcom 2000 m MSA sa vzdušný priestor triedy G zvyšuje až do FL 150. Kde je prevodová výška nižšia ako  10 000 ft MSL, použije sa namiesto nej letová hladina FL 103

# 42. Popíšte pristátie do vody:

- vyhodím záložný padák, ktorý ma udrží na hladine

- 30 m nad hladinou sa odopnem z popruhov a po dotyku s hladinou plávam preč, aby som sa nezamotal do šnúr

- pristanem na najbližší čln

# 43. Nesprávne miesto štartu je:

- z miesta postupne sa zvažujúceho

- za prekážkou

- proti vetru

# 44. Dôvody prerušenia štartu:

- nenaplnenie niektorej z krajných komôr

- sila vetra väčšia ako 2 m/s

- nenaplnenie vrchlíka a jeho deformácia

# 45. Ak má vrchlík tendenciu vliecť pilota po zemi, je najlepšie:

- zavesiť sa celou váhou do popruhov

- prudko stiahnuť jeden zo zadných popruhov

- vrchlík pribrzdiť

# 46. Najvhodnejšie miesto pri pristátí do hustého lesa je:

- medzi stromy

- na vrcholku stromu

- na lesný chodník

# 47. Aký zmysel má rozpočet na pristátie:

- slúži inštruktorovi na šikanovanie žiakov

- má zmysel iba pri výkonných padákoch

- umožní pilotovi bezpečne pristáť na zvolenej ploche

# 48. Ako prevedieš priblíženie na pristátie, keď prilietaš na pristátie nižšie ako inokedy:

- lietam 360-ky nad miestom pristátia

- letím a prevediem skracovaciu zatáčku

- neprevediem skracovanie ani predlžovanie, ale letím priamo na pristátie

# 49. Čo kontroluješ bezprostredne pred štartom:

- smer a silu vetra

- či som na svahu nič nezabudol

- prevediem 5-bodovú kontrolu

# 50.  Ako posudzuješ riziko pristátia do vody:

- smiešne, ja viem plávať

- nebezpečenstvo zamotania sa do šnúr a vrchlíka

- len dobrí plavci majú šancu na prežitie

# ZÁKLADY ZEMEPISU A NAVIGÁCIE

# 1. Juhozápadný vietor fúka:

- od juhu na západ

- od juhozápadu

- na juhozápad

# 2. Koľko km/h je rýchlosť 5 m/s:

# 3. Slovné vyjadrenie svetovej strany „severovýchod“ znamená smer

- 045°

- 315°

- 090°

# 4. Slovné vyjadrenie svetovej strany „západ“ znamená smer

a)  290°

b)  270°

c)   090°

# 5. Označenie SW znamená smer

- 045°

- 225°

- 135°

# 6. Označenie S znamená smer

- 180°

- 090°

- 360°

# 7. Označenie NE znamená smer

- 135°

- 045°

- 315°

# 8. Označenie N znamená smer

- 090°

- 270°

- 360°

# 9. Označenie NW znamená smer

- 135°

- 045°

- 315°

# 10. Merítko mapy 1 : 500 000 znamená, že

- 1 cm na mape odpovedá 5 000 cm v skutočnosti

- 1 cm na mape odpovedá 5 000 m v skutočnosti

- 5 cm na mape odpovedá 1 km v skutočnosti

# 11. Merítko mapy 1 : 200 000 znamená, že

- 1 cm na mape odpovedá 2 000 cm v skutočnosti

- 2 cm na mape odpovedá 1 km v skutočnosti

- 1 cm na mape odpovedá 2 000 m v skutočnosti

# 12. Merítko mapy 1 : 100 000 znamená, že

- 1 cm na mape odpovedá 1 000 cm v skutočnosti

- 1 cm na mape odpovedá 100 km v skutočnosti

- 1 cm na mape odpovedá 1 000 m v skutočnosti

# 13. Merítko mapy 1 : 200 000 znamená, že

- 1 cm na mape odpovedá 2 000 cm v skutočnosti

- 1 cm na mape odpovedá 2 km v skutočnosti

- 1 cm na mape odpovedá 200 m v skutočnosti

# 14. Vietor je :

- rýchlosť vzduchu voči lietadlu

- premiestňovanie vzduchu v horizontálnom smere a udáva sa silou prúdenia vzduchu

- premiestňovanie vzduchu v horizontálnom smere a udáva sa smerom a rýchlosťou

# ZDRAVOVEDA – PRVÁ POMOC

# 1. Krvácanie s tepny ošetríme:

- priložením krycieho obväzu

- zaškrtením alebo tlakovým obväzom

- zaškrtením alebo tlakovým obväzom pod miestom poranenia

# 2. Číslami označte, v akom poradí by ste ošetrili nasledujúce poranenia:

....zlomenina končatiny    ....tržná rana    ....krvácanie z tepny    ....zástava dýchania

# 3. Pri procese oživovania vykonávame masáž srdca - frekvencoiu:

- 30 stlačení hrudníka za jednu minútu

- 80 až 100 stlačení hrudníka za jednu minútu

- 6 až 7 stlačení hrudníka za jednu minútu

# 4. Vymenujte tzv. 5 T pri poskytovaní prvej pomoci:

# 5. Pri zranení chrbtice:

- podáš utišujúce prostriedky

- uložíš postihnutého do stabilizovanej polohy

- s postihnutým nehýbeš, stabilizuješ ho v danej polohe a zaistíš lekára

# 6. Pri kontakte so službou prvej pomoci štandardne uvádzame:

- svoje  meno,  lokalitu  úrazu,  čas  úrazu. Podľa  možnosti  podáme  informácie  o  druhu  a  rozsahu  úrazu. Zodpovedáme  na ďalšie  prípadné  otázky  dispečingu služby prvej pomoci

- meno zraneného,  čas  úrazu, spôsob úrazu. Podľa  možnosti  podáme  informácie  o zdravotnom stave zraneného, zdravotnej poisťovni v ktorej je poistený. Zodpovedáme  na ďalšie  prípadné  otázky  dispečingu služby prvej pomoci

- svoje  meno, meno zraneného, miesto  úrazu,  polohu zraneného. Podľa  možnosti  podáme  informácie  o  jeho zdravotnom stave a  rozsahu  poranenia. Zodpovedáme  na ďalšie  prípadné  otázky  dispečera služby prvej pomoci

# 7. Starostlivosť  o  raneného  zabezpečujeme kontinuálne

- až do príchodu polície a hasičov

- až do príchodu zdravotníckej pomoci

- až do príchodu akejkoľvek pomoci

# 8. Ak sú dvaja záchrancovia pri vykonávaní oživovacieho procesu, je pomer stlačení srdca a vdychov

- 5 : 1

- 30 : 2

- 5 : 2

# 9. Ak je záchranca pri vykonávaní oživovacieho procesu sám je pomer stlačení srdca a vdychov

- 5 : 1

- 10 : 3

- 30 : 2

# 10. Vniknutie  vzduchu  do  pleurálnej  dutiny (priestoru medzi hrudným košom a pľúcami )  sa nazýva

- korekcia

- infekcia

- pneumotorax

# 11. Pneumotorax  označuje

- vniknutie  vzduchu  do  pleurálnej  dutiny,  kedy  tlak  v tejto  dutine  sa  vyrovná,  alebo  je  vyšší  s atmosferickým  tlakom  a  dochádza  ku  kolapsu  príslušnej  časti  pľúc - tj.  obmedzenej  výmene  dýchacích  plynov

- vniknutie  vzduchu  do  hrudníkovej  dutiny,  kedy  tlak  v tejto  dutine  sa  postupne vyrovnáva s atmosferickým  tlakom  a  dochádza  k preplneniu príslušnej  časti  pľúc vzduchom z vonku

- vniknutie  cudzieho  predmetu do hrudníkovej  dutiny,  kedy  prenosom infekcie v tejto dutine vzniká zápal a  postupne sa vyrovnáva  tlak v pleurálnej dutine pričom dochádza  k preplneniu príslušnej  časti  pľúc vzduchom z vonku

# 12. Príznaky Pneumotoraxu

- mierna  bolesť  na  ľavej  strane  hrudníka  s vyžarovaním  do  pravej strany  hrudníka,  alebo  krku, dráždivý  kašeľ,  dýchavica, vykašlávanie  krvi, bezvedomie.

- ostrá  bolesť  na  postihnutej  časti  hrudníka  s vyžarovaním  do  druhej  strany  hrudníka,  alebo  krku, dráždivý  kašeľ,  dýchavica, vykašlávanie  krvi.

- ostrá  bolesť  hrudníka  s prenikajúca vyžarovaním  do  druhej  strany  hrudníka,  krku, ramien, suchý  kašeľ,  dýchavica, vykašlávanie  krvi.

# 13. Prvá  pomoc pri pneumotoraxe

- pri  vonkajšom  pneumotoraxe je potrebné  ošetriť  ranu,  podľa  možnosti  prekryť  sterilnou  rúškou  a  privolať  lekársku. pomoc,  prípadne  transportovať  pacienta  do  nemocnice

- pri  vonkajšom  pneumotoraxe je potrebné  okamžite poskytnúť dýchanie z úst do nosa,  podľa  možnosti  prekryť  ústa poraneného sterilnou  rúškou, dýchanie z úst do nosa poskytovať minimálne 35 – 40 min, počkať na lekársku záchrannú službu

- pri  vonkajšom  pneumotoraxe je potrebné  ošetriť  ranu,  podľa  možnosti  prekryť  sterilnou  rúškou, podávať zranenému dostatok tekutín, po stabilizácii stavu umiestniť zraneného na lôžko

# 14. Nepriama masáž srdca sa používa v prípade

- zastavenia dýchania

- poranenia hrudného koša

- zástave činnosti srdca

# 15. Zlomeniny delíme

- zatvorené - nie  je  porušená  kosť

otvorené   -  je  porušená  celistvosť  kože,  vzniká rana -  riziko  infekcie

- zatvorené - nie  je  porušená  celistvosť  kože

otvorené   -  je  porušená  celistvosť  kože, vzniká rana -  riziko  infekcie

- zatvorené - nie  je  porušená  celistvosť  kože

otvorené   -  je  porušená  kosť po celom jej priemere,  vzniká tržná rana

# 16. Všetci  ranení  s podozrením  na  zlomeninu  chrbtice

- majú  byť  počas transportu pevne  pripevnení k nosidlám

- majú biť čo najrýchlejšie transportovaný k odbornému lekárskemu ošetreniu

- musia zostať do príchodu lekára v pôvodnej polohe, nesmie sa s nimi hýbať, pre prípad možného poškodenia miechy

17. Základný postup pri znehybnenie  končatín

- spevníme  najbližší  kĺb  nad    zlomeninou

- fixujeme zlomenú kosť v mieste jej lomu

- spevníme  najbližší  kĺb  nad  a  pod  zlomeninou

# 18. Zastavenie krvácania z tepien

- stlačenie  tepny  v tlakovom  bode - stlačenie  tepny  tupým predmetom voči  kosti  / medzi  ranou  a kĺbom nad ranou /

- stlačenie žily v tlakovom bode – stlačenie žily prstami voči kosti / medzi ranou a srdcom /

- stlačenie  tepny  v tlakovom  bode - stlačenie  tepny  prstami  voči  kosti  / medzi  ranou  a srdcom /

# 19. Vnútorné  krvácanie

- nie  je  viditeľné,  krv  uniká  do  telových  dutín /hrudná, brušná/

- je veľmi dobre viditeľné, krv uniká voľne do dutín

- nie je viditeľné, ale dá sa dobre spozorovať, pod pokožkou, ktorá má červenú farbu

# 20. Najčastejšie príčiny vnútorného krvácania

- pád  na  brucho a hrudník.  Vzniká  poranením  pľúc a  močového  mechúra, a  niektorých  veľkých kostí.

- pád  zo schodov,  kopnutie, úder  do  chrbta,   holennej kosti.  Vzniká  poranením  žalúdka,  slinivky,  mechúra,  bránice pľúc,  srdca  a  niektorých  žíl.  Býva  často  príčinou opuchlín

- pád  z výšky,  kopnutie, úder  do  brucha,  hrudníka.  Vzniká  poranením  pečene,  sleziny,  obličiek,  močového  mechúra,  pľúc,  srdca  a  niektorých  ciev.  Býva  často  smrteľné

# 21. Príznaky vnútorného krvácania

- rýchle  vykrvácanie,  zrýchlenie  a potom  strata  reakcií,  strata  orientácie.  Koža  mení  farbu  na  šedofialovú

- rýchle  vyblednutie očných zreničiek,  zrýchlenie  a potom  strata  tepu,  strata  vedomia.  Koža  mení  farbu  na  popolavú

- rýchle  zblednutie,  zrýchlenie  a potom  strata  pulzu,  strata  vedomia.  Koža  mení  farbu  na  popolavo  šedú

# 22. V prípade ak  si  nevieme  rady pri zranenom s poranením chrbtice

- držíme sa zásady stabilizácie poraneného pomocou autotransfúznej polohy so zraneným, komunikujeme, niekedy  len utíšenie bolesti bez manipulácie s pacientom je viac ako neposkytnutie pomoci

- držíme sa zásady nehýbať so zraneným, niekedy  len privolanie odbornej lekárskej pomoci bez manipulácie s pacientom je viac ako neodborné poskytnutie pomoci

- držíme sa zásady nechať  zraneného na mieste úrazu, nehýbať s končatinami, niekedy  len privolanie  pomoci je viac ako neodborná manipulácia s pacientom

# 23. Určite vhodnú polohu pre znehybnenie chrbtice